ABSTRAK

Oleh:

Agus Santoso1), Slamet Widodo2) dan Faqih Ma’arif3)

Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan limbah styrofoam untuk pembuatan dinding ringan struktural dengan perkuatan kawat kassa. Beton ringan dari limbah styrofoam merupakan suatu upaya memanfaatkan limbah styrofoam sebagai alternatif dalam pembuatan dinding ringan, dengan perkuatan wiremesh. Styrofoam mempunyai berat satuan sangat ringan yaitu sekitar 13 kg/m3 sampai 15 kg/m3. Selain itu juga diteliti juga pengaruh penambahan serat polypropylene terhadap kekuatan tarik belah, kuat tekan dan kuat lenturnya dengan menggunakan self compacting mortar (SCM) untuk pekerjaan finishing dinding sandwich styrofoam.

Penelitian ini menggunakan 12 benda uji dengan dimensi panjang, lebar dan tinggi berturut-turut sebesar ±, 530, 400 dan 120mm. Plesteran pada 6 buah benda uji pertama (DS.H1-H6) dengan tebal core 80mm tanpa menggunakan serat polypropylene.  Sedangkan untuk (DS.I1-I6) menggunakan serat polypropylene berturut turut sebesar 0,5kg/m3; 1,0kg/m3 dan 1,5kg/m3 dengan tebal core berturut-turut 70, 80 dan 90mm. Setiap varian terdiri dari 2 buah benda uji pelat, jumlah pengujian ada 3 macam (tekan, tarik dan lentur). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) Hasil pengujian kuat tekan dan berat jenis silinder core styrofoam berturut-turut sebesar 0.76MPa dan 1028.91 kg/m3, termasuk dalam kategori dinding daktail apabila ditinjau dari kerusakannya. (2) Hasil pengujian kuat tekan SCM dan modulus elstisitas self compacting mortar berturut-turut sebesar 11.12MPa dan 9315.691MPa, Adanya penambahan sikamen NN dan serat polyprophylene, dapat meningkatkan modulus elastisnya sebesar 96.03% dibandingkan pengujian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2010) sebesar 370 MPa. (3) Penambahan serat polypropylene optimum pada penambahan serat sebesar 1kg/m3. Apabila dibandingkan dengan penambahan serat 0,5kg/m3 dan 1,5kg/m3 terhadap kapasitas beban maksimal dinding, terjadi peningkatan berturut turut sebesar 36% dan 55%. (4) Tebal core dan plesteran efektif didapatkan hasil berturut-turut sebesar 80mm dan 20mm. Dimensi tersebut dapat meningkatkan kapasitas beban sebesar 7,205 dan 7,63% apabila dibandingkan dengan tebal plester 15mm dan 25mm. Tegangan lentur maksimal pada plesteran 20mm dan akan menurun ketika tebal plesteran ditambah menjadi 25mm, penurunan tegangan lentur sebesar 3,44%, terhadap tebal plesteran 20mm.

Kata kunci: Beton Styrofoam, serat Polypropylene

1),2),3)Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta