## Slide 1: PENGOLAHAN AIR LIMBAH PRODUKSI KERAJINAN ECENG GONDOK DAN SERAT LAINNYA
Kun Sri Budiasih, M,Si
Jurusan Pendidikan Kimia
FMIPA UNY
PPM IbPE 2012

## Slide 2: PERMASALAHAN
Adanya air buangan / limbah proses pembuatan kerajinan serat eceng gondok dan serat lainnya.
Sumber utama : proses pewarnaan dengan pewarna tekstil
Karakter air limbah :
berwarna tajam (tergantung pewarna sumber proses) , keruh, ada endapan (suspended solid), berbau.

## Slide 3: KELOMPOK AIR SESUAI KUALITAS DAN PENGGUNAANNYA
KELOMPOK | PENGGUNAAN | SYARAT KUALITAS
A | Air minum | Memenuhi semua syarat fisika, kimia, biologi
B | Air baku, Perlu diolah/dimasak utk diminum | Standar Fisika, kimia, biologi yg lebih rendah
C | Air peternakan | Lebih rendah dari B
D | Air pertanian | Lebih rendah dari C
AIR LIMBAH AMAN | Layak buang ke lingkungan | Lebih rendah dari D

## Slide 4: Parameter kualitas Air
Parameter Fisika : warna, bau, rasa, kekeruhan (SS), suhu.
Parameter Kimia : pH (6-7),
kandungan ion- ion :
Ion esensial : Ca, K, Fe, Zn - dibutuhkan dalam jumlah tertentu.
Ion toksik : Cr(VI), As, Hg, Pb, Cd  tidak boleh ada.
Kandungan oksigen
Kandungan bahan organik berbahaya : cth senyawa azo dlm pewarna.
Paramater Biologi:
Bakteri pat

## Slide 5: SOLUSI YANG DIRENCANAKAN
Pembuatan bak penyaring air limbah dengan lapis-lapis adsorben tertentu dengan modifikasi sendiri.
Alat didesain dengan model dan bahan baku yang tersedia dalam aktifitas sehari-hari.
Bahan adsorben/penyerap : pasir, kerikil, sabut, zeolit. Bisa divariasi dengan arang tempurung kelapa, abu sekam padi, ijuk, dsb.

## Slide 6: Struktur Zeolite
Zeolite memiliki banyak rongga yang membuatnya mampu menjadi bahan penyerap/adsorben

## Slide 7: MENGAPA DIPILIH ALAT MODIFIKASI ?
Karena:
mudah dibuat,
digunakan,
dibersihkan,
Diregenerasi (Diperbarui kerjanya)
diperbaiki
diperbanyak
oleh pengguna dari masyarakat sasaran (industri rumah tangga)
Dan
Sesuai dengan misi Pengabdian Masyarakat dari Universitas

## Slide 8: pure it, contoh alat penyaring air produk pabrikan
BANDINGKAN…!

## Slide 9: Cara kerja alat
Pureit mensterilkan air lewat empat tahapan.
filtrasi air lewat penyaring serat mikro untuk menghilangkan kotoran yang terlihat.
melewatkan air pada lapisan karbon aktif yang akan menghilangkan pestisida dan parasit berbahaya.
tahapan yang paling penting, semua virus dan bakteri dibasmi oleh sebuah teknologi bernama programmed disinfection technology.
proses penjernihan yang memungkinkan air menjadi tak berbau dan tak berwarna.
↓
BAGAIMANA
Merawat? Meregenerasi? Membersihkan? Memperbanyak?
↓
BELI LAGI

## Slide 10: TARGET KEGIATAN
Menyediakan alat penyaring air limbah agar mendapatkan air dengan kualitas yang layak untuk dibuang ke lingkungan
Dilihat dari :
Warna
Kekeruhan/kejernihan
pH
Kandungan bahan kimia (zat warna azo dan ion logam)

## Slide 11: Desain alat

## Slide 12: PERHATIAN…!
AIR HENDAKNYA DIMASUKKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT / LEWAT EMBER YANG DILUBANGI YANG DITARUH DI ATAS RAK.
JANGAN DITUANG SEKETIKA, KARENA AKAN MENGGELONTOR BAHAN PENYERAPNYA DAN TIDAK TERJADI SERAPAN.