# Kompetensi

Memahami  cara kerja rangkaian adder dan rangkaian subtractor.

# Sub Kompetensi

- Memahami cara kerja rangkaian adder.

- Memahami cara kerja rangkaian subtractor.

# Dasar Teori

Rangkaian aritmetik merupakan rangkaian logika kombinasional yang dapat menambahkan, mengurangkan, mengalikan dan membagi. Dalam percobaan ini akan dipraktekkan Half Adder, Full Adder, Half Subtractor dan Full Subtractor yang menjadi dasar dari semua rangkaian dengan fungsi tersebut.

- Half Adder

Penjumlahan dua bilangan biner dilakukan mirip dengan penjumlahan bilangan desimal. Berikut adalah contoh penjumlahan desimal.

3	5	5

+	4	6	2

8	1	7

Posisi least-significant-digit (LSD) dikerjakan terlebih dahulu, menghasilkan jumlah 7. Digit-digit di posisi kedua (digit puluhan) kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah 11, yang menghasilkan carry 1 ke posisi ketiga. Terakhir, digit-digit pada posisi ketiga dan carry dari posisi kedua dijumlahkan untuk mendapatkan nilai 8.

Langkah-langkah tersebut juga dilakukan pada penjumlahan biner. Namun hanya ada empat kasus yang dapat terjadi pada penjumlahan dua digit biner, yaitu :

0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

1 + 1 = 10 = 0 + carry 1 ke posisi selanjutnya

1 + 1 + 1 = 11 = 1 + carry 1 ke posisi selanjutnya

Kasus terakhir terjadi ketika dua bit pada posisi tertentu adalah 1 dan terdapat carry 1 dari posisi sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh penjumlahan biner.

0	1	1	(310)						1	0	1	0	(1010)

+	1	1	0	(610)					+	1	1	1	1	(1510)

1	0	0	1	(910)					1	1	0	0	1	(2510)

Aturan-aturan penjumlahan biner dapat diwakili tabel kebenaran berikut.

Tabel 1. Tabel Kebenaran Half Adder.

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| A | B | Carry Out (pindah ke) | Sum (jumlah) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabel kebenaran di atas dapat direalisasikan dengan rangkaian logika,  memakai satu gerbang XOR dan satu gerbang AND yang disusun seperti Gambar 1. Rangkaian tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk rangkaian blok.

(a) Diagram Logika                 (b) Simbol Blok

Gambar 1. Half Adder

Rangkaian tersebut memiliki sifat:

- Dapat melakukan penjumlahan 2 bit

- Dapat mengeluarkan pindahan (carry) untuk posisi bit berikutnya

- Tidak mempunyai input yang dapat dimasuki carry hasil penjumlahan posisi sebelumnya, oleh karena itu rangkaian ini disebut Half Adder / Penjumlahan tak lengkap.

- Full Adder

Penjumlahan yang lengkap memerlukan input yang dapat dimasuki bit carry, sehingga memiliki 3 input. Rangkaian Full Adder ini dapat disusun dari Half Adder dan gerbang OR. Simbol blok dan diagram logika dinyatakan dalam Gambar 2.

(a) Diagram Logika                                         (b) Simbol Blok

Gambar 2. Full Adder

- Subtractor

Rangkaian subtractor hampir serupa dengan adder, half subtractor serupa dengan half adder sedangkan full subtractor serupa dengan full adder, hanya perbedaan pada fungsinya yaitu adder untuk penjumlah dan subtractor untuk pengurang. Berikut adalah tabel kebenaran untuk Half Subtractor.

Tabel 2. Tabel Kebenaran Half Subtractor.

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| A | B | Borrow Out (pinjam ke) | Sum (jumlah) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

# Alat dan Instrument

    - Digital Trainer Kit		1 buah

    - Tools kit(tang)		1 buah

    - IC 7408, 7432, 7404, 7486		@ 1 buah

    - Kabel penghubung		secukupnya

    - Pinset		1 buah

# Keselamatan Kerja

- Bekerjalah dengan keadaan tanpa  tegangan pada saat membuat rangkaian dan mengubah rangkaian.

- Lepaslah IC dari soket dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pinset.

- Jauhkan peralatan yang tidak diperlukan dari meja kerja.

# Langkah Kerja

  - Gunakan bagian Basic Logic Gates pada digital trainer kit yang disediakan.

  - Buatlah   rangkaian 1.

  - Berikan input  dengan menggunakan Logic Switch.

  - Bacalah output rangkaian dengan melihat pada logic monitor.

  - Ubahlah input sesuai dengan tabel 1 dan masukkan hasil pengamatan pada tabel  tersebut.

  - Ulangi langkah b, c, d, dan e untuk rangkaian 2, 3 dan 4.

# Bahan Diskusi

- Dari pembahasan di atas, dijelaskan untuk Full Adder, persamaan Boolean-nya adalah:

Turunkan persamaan Boolean untuk rangkaian Full Subtractor.

- Rancanglah sebuah rangkaian full adder dan full subtractor dengan menggunakan kombinasi gerbang dasar yang lain tanpa menggunakan gerbang XOR.

# Lampiran

## Gambar Rangkaian

Rangkaian 1. Rangkaian Half Adder.

Rangkaian 2. Rangkaian Full Adder.

Rangkaian 3. Rangkaian Half Subtractor

Rangkaian 4. Rangkaian Full Subtractor.

## Tabel Percobaan

Tabel 1. Tabel percobaan Half Adder

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| A | B | Carry | Sum |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Tabel 2. Tabel percobaan Full Adder

| No. | INPUT | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | Carry In | Carry Out | Sum |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Tabel 3. Tabel percobaan Half Subtractor

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| A | B | Borrow | Sum |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Tabel 4. Tabel percobaan Full Subtractor

| No. | INPUT | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | Borrow In | Borrow Out | Sum |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |

# Text boxes

LSD