# Kompetensi

Memahami  cara kerja beberapa jenis register

# Sub Kompetensi

- Memahami cara kerja dan bisa membuat rangkaian serial in-paralel out register

- Memahami cara kerja dan bisa membuat rangkaian serial in-serial out register

- Memahami cara kerja dan bisa membuat rangkaian konvertor serial ke parallel 8 bit

# Dasar Teori

Register merupakan blok logika yang sangat penting dalam kebanyakan sistem digital. Register sering digunakan untuk menyimpan (sementara) informasi biner yang muncul pada keluaran sebuah matriks pengkodean. Di samping itu, register sering digunakan untuk menyimpan (sementara) data biner yang sedang didekode. Maka register membentuk suatu kaitan yang sangat penting antara sistem digital utama dan kanal-kanal masukan/keluaran.

Register biner juga membentuk basis bagi beberapa operasi aritmatika yang sangat penting. Sebagai contoh, operasi-operasi komplementasi, perkalian, dan pembagian seringkali diwujudkan dengan menggunakan register.

Register tidak lebih daripada sekelompok flip-flop yang dapat digunakan untuk menyimpan sebuah bilangan biner. Harus terdapat sebuah flip-flop bagi masing-masing bit dalam bilangan biner tersebut. Tentunya flip-flop harus dihubungkan sedemikian hingga bilangan biner dapat dimasukkan (digeser) ke dalam register dan juga digeser ke luar. Sekelompok flip-flop yang dihubungkan untuk melaksanakan salah satu  atau kedua fungsi ini disebut register geser (shift register).

Terdapat dua metoda untuk menggeser informasi biner ke dalam suatu register. Yang pertama berkenaan dengan penggeseran informasi ke dalam register bit demi bit secara seri (berderet) dan metoda ini mengarah kepada pengembangan register geser seri (serial shift register). Metoda yang kedua berkenaan dengan penggeseran semua bit ke dalam register pada saat yang sama dan mengarah kepada pengembangan register geser paralel (parallel shift register).

# Alat dan Instrument

Digital Trainer Kit		1 buah

Tools kit(tang)		1 buah

IC 7476		@ 4 buah

7404, 7408		@ 2 buah

Kabel penghubung		secukupnya

Pinset		1 buah

# Keselamatan Kerja

- Bekerjalah dengan keadaan tanpa  tegangan pada saat membuat rangkaian dan mengubah rangkaian.

- Lepaslah IC dari soket dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pinset.

- Jauhkan peralatan yang tidak diperlukan dari meja kerja.

# Langkah Kerja

  - Gunakan bagian Basic Logic Gates pada digital trainer kit yang disediakan.

  - Buatlah   rangkaian 1.

  - Berikan data input  1 1 1 0 dengan cara memasukkan bit pertama (1), kemudian memberikan pulsa clock pertama, kemudian bit kedua (1), diikuti dengan memberikan pulsa clock kedua, bit ketiga (1), diikuti dengan memberikan pulsa clock ketiga, dan terakhir bit keempat (0), diikuti dengan pulsa clock keempat.

  - Bacalah output rangkaian dengan melihat output secara paralel setelah pulsa clock keempat dan catat hasilnya di tabel 1.

  - Ubahlah input sesuai dengan tabel 1 dan masukkan hasil pengamatan pada tabel  tersebut. Lakukan CLEAR dahulu untuk setiap kali memasukkan kombinasi input baru.

  - Ulangi langkah di atas dengan pengambilan data output secara serial pada D0. Kali ini data output diambil setiap kali pulsa clock diberikan. Lakukan CLEAR dahulu untuk setiap kali memasukkan kombinasi input baru.

  - Buatlah rangkaian 2.

  - Berikan pulsa 1 pada clear sehingga semua keluaran rendah.

  - Masukkan data input 8 bit misalnya 1 1 0 1 1 0 1 0, secara serial pada S1, dan data akan keluar secara paralel setelah pulsa clock yang kedelapan.

  - Catat hasil pengamatan masukkan ke tabel 3.

  - Ulangi percobaan di atas untuk beberapa input yang lain.

# Bahan Diskusi

- Jelaskan prinsip kerja register geser serial in-serial out dan serial in-parallel out. Jelaskan kegunaan masing-masing jenis register geser tersebut.

- Berikan contoh kegunaan konvertor data serial ke paralel 8 bit.

# Lampiran

## Gambar Rangkaian:

Gambar Rangkaian 1. Register geser serial in-paralel out dan Serial in-serial out

Gambar Rangkaian 2. Konvertor data serial ke paralel 8 bit

## Tabel Percobaan

Tabel 1. Tabel percobaan register geser serial in-paralel out

| No. | Serial-in pada clock ke- | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | A0 | B0 | C0 | D0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |

Tabel 2. Tabel percobaan register geser serial in-serial out

| No. | Serial in pada clock ke: | OUTPUT (D0) pada clock ke: |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 3. Tabel percobaan konvertor serial ke parallel 8 bit

| Serial in | Clock ke: | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |