Rancang Bangun Mesin Pengolah Limbah Pertanian

Untuk Pakan Ternak Awetan Silase Ransum Komplit

Guna Meingkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani-Ternak

di Daerah Lahan Kering

Oleh :

Endaryanta, dkk.

Abstrak :

Desa Sukorejo, Musuk, Boyolali merupakan daerah pertanian lahan kering, padahal di sana merupakan sentra peternakan sapi perah dan sapi potong.  Pemberian pakan ternak masih tradisional yaitu rumput-rumput hijau dicacah dengan gobang lalu diberikan langsung kepada ternak. Di musim hujan cara ini bukan masalah karena rumput tersedia melimpah. Di musim kering cara tadi terjadi masalah karena rumput hijau sulit diperoleh.  Bekatul dan konsentrat menjadi penggantinya, padahal harganya mahal. Inilah keyataannya, padahal limbah pertanian seperti : batang ketela, batang papaya, dahan lamtoro tersedia melimpah dan hanya jadi limbah saja itu sebenarnya jika dicacah bisa menjadi pakan ternak.

Untuk mengatasi problem tersebut di atas, tim PPM FT UNY memberi solusi dengan membuat mesin pencacah  dan mengaplikasikan teknologi pakan ternak awetan silase komplit kepada para petani-peternak. PPM menggunakan metode : ceramah, pelatihan, dan membuat mesin pengolah limbah pertanian Topiknya ialah teknologi pakan awetan silase komplit (dengan fermentasi), operasional mesin, perawatan mesin yang aman / sehat.

Hasil PPM program unggulan ini ialah :

- Warga tani-ternak memperoleh 1 unit mesin pegolah limbah pertanian.

- Warga tani-ternak memperoleh ketrampilan/keahlian membuat pakan ternak awetan silase komplit.

- Warga bisa mengubah limbah pertanian menjadi pakan ternak sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Kata kunci :  pakan-awetan,  limbah pertanian, lahan kering.

Prepared of Manufactured Agricultural Rubbish Machine

For Complete Weft Cattle Preserve Used to Increase of

Farmer and Breeder Group Prosperity at Dry Farm Field

by : Endaryanta, etc.

Abstract

Sukorejo village, Musuk, area at Boyolali is dry farm field, whereas this field is a breeder center of milking-cow and flesh-cows. They give food to cattle by traditional method, that is the grass is cut by knife and then give directly to the animals. In wet season, this method is no problem, but in dry season this method makes a problem because there are not easy to get much grass for cattle.  Consentrate mill and rice siftings are become food  substitution from its food although with high price. It is really, whereas agricultural rubbish (e.g.: stick of tuberous plant, stick of papaw, “lamtoro” stick, etc.) are in stock very much. Truly, this agricultural rubbish can be changed (by choping) become weft cattle.

To solving this problem, team PPM FT UNY give a solution by making a manufactured agricultural rubbish machine and application of a silase complete weft cattle preserve technology for farmer and breeder group.  The PPM used several methods : presentation, trained, practiced, and made manufactured agricultural rubbish machine. The topic of training is complete weft cattle preserve technology  (fermentation method), machine operation, safe and true maintenance of machine.

The results of this PPM speciality programm  are :

- Farmer and breeder get 1 unit manufactured agricultural rubbish machine.

- Farmer and breeder get a skill about silase complete weft cattle preserve technology.

- They have could change agricultural rubbish become weft cattle, so it can increase of their grade prosperity.

Key word :  weft cattle preserve,  agricultural rubbish, dry field.

1.	PENDAHULUAN

Analisis situasi yang mendasari dilakukan kegiatan PPM ini ialah seperti tertulis berikut ini. Desa Sukorejo merupakan wilayah Kabupaten Boyolali yang terletak di lereng Gunung Merapi ini dengan ketinggian ±700 m di atas permukaan laut. Daerah ini merupakan daerah pertanian lahan kering yang kurang subur dan hanya mengandalkan air hujan. Pertanian lahan kering dan peternakan sapai merupakan mata pencaharian utama penduduk Desa Sukorejo. Palawija, sapi perah, dan sapi potong merupakan komoditas andalan masyarakat. Pada umumnya, setiap penduduk di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali memelihara 1-3 ekor sapi. Namun, ada juga kalangan peternak menengah yang memelihara lebih dari 10 ekor sapi perah.

Pemberian pakan pola petani masih mengandalkan rumput lapangan dengan tambahan sedikit rumput unggul atau limbah palawija yang masih segar. Usaha penanaman hijauan makanan ternak (HMT) yang ditanam dipinggir ladang juga sudah diusahakan. Peternak masih menggunakan sistem konvensional dalam pengolahan pakannya, yaitu bahan pakan dipotong-potong dengan sabit, dan diberikan langsung sebagai makanan ternak. Pada masa musim penghujan sistem pemberian makan ternak ini tidak menimbulkan masalah, tetapi apabila musin kemarau mulai datang masyarakat setempat akan menemui kesulitan besar untuk memenuhi pakan ternaknya.

Masa sulit ini akan ditemui mulai akhir bulan Mei sampai dengan akhir bulan September setiap tahunnya, dimana dalam kurun waktu ini sebagian besar wilayah kecamatan Musuk termasuk Desa Sukorejo akan mengalami kekeringan. Menurut penduduk setempat, produksi susu sapi akan menurun sebesar 20% pada setiap datangnya musim kemarau. Pengaruh terhadap turunnya produksi ini karena makanan hijauan rumput gajah dan rambanan sudah sulit didapat sedangkan harga konsentrat saat ini sangat tinggi sehingga kualitas pakan maupun kuantitas yang diberikan ke sapi berkurang. Puncak kesulitan petani/peternak di wilayah ini akan dijumpai pada bulan Juni sampai September, dimana akan mudah ditemui kasus “kanibalisme: sapi makan sapi”. Hal ini diartikan bahwa penduduk harus menjual sapinya untuk membeli pakan ternak guna mencukupi pakan sapi yang lain.

Pada bulan Juni sampai Agustus ini masyarakat hanya mengandalkan konsentrat ataupun bekatul yang harus ditebus dengan harga mahal. Sebenarnya pada musim kering antara bulan Juni sampai Agustus ini tersedia limbah pertanian dalam volume besar yaitu batang ketela pohon, pepaya dan sisa dahan sengon ataupun lamtoro. Menurut petani setempat, batang ketela pohon, dan dahan-dahan sengon bisa digunakan sebagai pakan ternak, tetapi harus dicacah sangat lembut. Bahkan dari hasil percobaan, batang ketela pohon dan dahan sengon yang di-“gergaji/parut/cacah halus” merupakan pakan yang disukai ternak karena bentuknya yang halus dan sangat mirip “dedak halus” ataupun bekatul, dan juga dapat diolah menjadi pakan awetan.

Berdasarkan survey lapangan yang telah dilakukan, untuk menghasilkan sumber pakan alternatif diperlukan rancang-bangun mesin yang dapat menghasilkan serbuk batang ketela pohon ataupun dahan sengon dan lamtoro dalam skala besar melalui optimalisasi kelompok tani-ternak. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) unggulan berbasis Penciptaan Teknologi Tepat Guna dan Kebutuhan Masyarakat akan dilakukan kegiatan rancang-bangun mesin pengolah limbah menjadi pakan ternak sekaligus penyuluhan teknologi pengawetan pakan dengan teknik silase komplit yang memanfaatkan batang ketela pohon, pepaya dan sisa-sisa dahan sengon atau lamtoro.

Berdasar analisis situasi tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dilanjutkan dengan perumusan masalah. Kegiatan PPM Unggulan ini akan dilaksanakan untuk menyelesaikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana memanfaatkan limbah pertanian (batang ketela pohon, batang pepaya, dahan sengon, lamtoro, dan lain-lain) menjadi bahan pakan ternak pada musim kemarau?

- Bagaimana perancangan mekanisme kerja mesin pengolah limbah pertanian yang sesuai kebutuhan untuk menghasilkan pakan ternak alternatif?

- Bagaimana konstruksi mesin pengolah limbah pertanian yang kuat dan sesuai dengan kapasitas produksi yang diharapkan?

- Bagaimana dimensi mesin pengolah yang ergonomis untuk digunakan oleh para anggota kelompok tani sebagai calon pengguna?

- Bagaimana cara pengoperasian mesin pengolah yang akan disediakan?

- Bagaimana teknik menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pengoperasian mesin?

- Bagaimana cara perawatan mesin?

Tujuan dari kegiatan PPM unggulan berbasis Teknologi Tepat Guna dan Kebutuhan Masyarakat ini adalah membantu menyelesaikan masalah ketersediaan pakan ternak yang dihadapi oleh masyarakat Dukuh Manggung, Desa Sukorejo. Secara nyata, kegiatan ini ditujukan untuk:

- Melaksanakan alih teknologi untuk membantu ketersediaan cadangan pakan ternak pada musim kemarau.

- Membantu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada guna meningkatkan kesejahteraan petani/peternak setempat.

- Melakukan rancang-bangun mesin pengolah limbah pertanian, berpenggerak motor diesel 8,5 HP / 2400 rpm HP dengan kapasitas produksi 300 kg/jam.

Setelah kegiatan PPM ini terlaksana, secara sistematis diharapkan dapat meminimalisir masalah yang dihadapi para peternak dalam menyediakan pakan pada musim kemarau. Adapun manfaat yang hendak dicapai meliputi:

- Memanfaatkan limbah pertanian yang pada awalnya tidak memiliki nilai ekonomis menjadi pakan ternak alternatif yang sangat berharga pada musim kemarau.

- Menyediakan pakan ternak berkualitas bagi peternak  dengan harga sangat terjangkau.

- Meminimalisasi biaya operasional pemeliharaan sapi oleh para peternak terutama pada musim kemarau.

- Mempertahankan produktivitas ternak sapi perah maupun sapi potong pada musim kemarau.

Sasaran kegiatan PPM ini adalah Kelompok Tani-Ternak Daya Cipta Mandiri Desa Sukorejo.  Kelompok sasaran ini dipilih dengan alasan:

  - Para anggotanya merupakan penduduk usia produktif dengan latar belakang pendidikan tamatan SMP/SMA memiliki mata pencaharian utama sebagai petani-peternak.

  - Desa Sukorejo merupakan salah satu sentra peternakan sapi di Kabupaten Boyolali sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi percontohan.

  - Kelompok petani-peternak ini menunjukkan antusiasme sangat tinggi, dan menunjukkan bukti bahwa limbah pertanian berupa batang ketela pohon, batang pepaya non-produktif, dahan sengon ataupun dahan lamtoro dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif dengan cara dicacah halus.

2.	METODE PELAKSANAAN  PPM

Untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat peternak Desa Sukorejo, maka kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan mitra kerja Kelompok Tani-Ternak Daya Cipta Mandiri ini akan menggunakan beberapa metode kegiatan, yaitu:

- Pengadaan Peralatan

Dalam kegiatan PPM ini akan dikembangkan mesin pengolah limbah pertanian dengan skema kerja sebagai berikut (Gambar 1).

Gambar 1. Skema Kerja Mesin Pengolah Limbah pertanian

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka proses pekerjaan perancangan mesin pengolah limbah pertanian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) membuat gambar rencana atau gambar kerja, (2) menentukan dimensi dan kualitas bahan yang digunakan, (3) menghitung kebutuhan bahan sesuai dengan konstruksi mesin yang direncanakan, (4) merakit mesin pengolah limbah pertanian, (5) uji kinerja mesin, (6) penyempurnaan alat jika diperlukan, dan (6) finishing.

Setelah mesin pengolah diselesaikan selanjutnya dikirimkan ke PPM. Setelah itu, dilakukan penyampaian materi, ceramah, dan diskusi terkait dengan teknologi pakan awetan silase komplit dengan bantuan petugas PPL setempat (dimana telah dijalin komunikasi dengan petugas dari dinas peternakan dan personal tersebut bersedia membantu). Langkah selanjutnya adalah latihan dan praktek  oleh khalayak sasaran. Pada akhirnya akan dilakukan evaluasi terhadap beberapa parameter kinerja alat dan produktivitas yang dihasilkan.

Pengadaan peralatan berupa mesin pengolah limbah pertanian yang akan difungsikan untuk mencacah/ “menyelep” batang ketela pohon, batang pepaya non-produktif, dahan sengon ataupun dahan lamtoro muthlak diperlukan sebagai sarana utama dalam menunjang keberhasilan PPM unggulan yang telah direncanakan.

- Teori dan Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan beberapa materi pendukung. Materi yang akan disampaikan meliputi: (1) Alih teknologi pakan awetan silase komplit, (2) teknik pengoperasian mesin pengolah limbah pertanian, (4) tata cara perawatan mesin, dan (5) metode kerja dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Pakan awetan adalah bahan pakan yang di fermentasikan. Bahan pakan tersusun dari : Hijauan makanan ternak + bahan konsentrat + bahan aditiv, dengan rasio berat :      7 : 2 : 1    atau   6 : 3 : 1.

Yang termasuk hijauan makanan ternak misalnya : rumput kolonjono, rumput gajah, jerami padi, jerami kedelai, jerami pohon jagung. Yang dimaksud bahan konsentrat misalnya : bekatul, onggok, ampas sagu, ampas tahu, serbuk batang ketela pohon, serbuk batang pepaya, serbuk dahan lamtoro. Yang dimaksud bahan aditiv misalnya : tetes tebu, mineral, urea.

- Metode Demonstrasi

Demonstrasi diperlukan untuk memberikan contoh visual kepada para anggota kelompok tani-ternak khususnya dalam hal pengoperasian dan perawatan mesin, serta metode kerja yang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

- Latihan dan Praktek

Metode ini digunakan untuk membekali keterampilan bagi para anggota kelompok tani-ternak dalam pengoperasian dan perawatan mesin.

3.  HASIL  PELAKSANAAN  KEGIATAN  PPM DAN  PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan  PPM

Hasil pelaksanaan kegiatan PPM tentang mesin olah limbah dan pakan sapi ini ialah seperti tertulis berikut ini.

- Berhasil diujudkan  satu unit mesin pengolah limbah pertanian.

- Warga memperoleh ketrampilan mengoperasikan & merawat mesin pengolah limbah pertanian itu.

- Diperoleh efisiensi pembuatan makanan ternak giling siap saji dan pakan awetan.

- Di musim kemarau warga peternak masih bisa memberi pakan ternaknya.

- Produktifitas ternak terjaga lebih stabil di semua musim.

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan PPM

Keberhasilan dan kelemahan dari hasil PPM ini ialah tertulis seperti berikut ini.

1. PPM ini hanya berhasil membuat 1 unit mesin pengolah saja karena terbatasnya dana PPM  meskipun warga juga sudah berswadaya membantu biaya pembuatannya. Mesin yang hanya 1 unit ini jelas tidak akan mampu melayani  semua warga tani-ternak dalam memproduksi  pakan ternak.  Diprediksi mesin akan rusak sesudah  2 atau 3 tahun pemakaian.  Ini diakibatkan karena :

a) jumlah mesin olah limbah pertanian ini hanya 1 unit (foto terlampir),

b) mesin penggeraknya diesel buatan  Korea/China (Dong Feng) dengan kwalitas kw-2, dayanya 8 PK tetapi terasa lemah. Pemilihan merk ini  karena harganya murah disesuaikan dana yang ada (bandingkan dengan diesel Kubota / Yanmar 8 PK yang harganya Rp. 7,5 juta alias 3 kali lipat  Dong Feng).

c). mata pisaunya/ chain saw  buatan China dengan kwalitas  kw-3, kwalitas kurang baik tetapi murah harganya.  Pada mesin ini dipakai 17 untai chain saw  seharga sekitar  Rp. 2 juta. Konsekwensi rantai yang murah ini ialah  pisau rantai ini  cepat tumpul, maka chain saw harus dirawat yaitu dengan diasah secara periodik.

2. Dengan adanya  PPM ini warga memperoleh mesin baru dan ketrampilan baru yaitu mengoperasikan dan merawat mesin pengolah limbah pertanian.  Limbah pertanian misal batang pepaya, batang ketela pohon, ranting mahoni , dan lainnya yang semula hanya sebagai limbah  dan untuk kayu bakar  sekarang bisa diolah dan dipakai  sebagai pakan ternak awetan untuk cadangan pakan di musim kemarau.

3. Warga menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan pakan ternak karena dulu sebelum ada mesin penggiling ini, pakan ternak diperoleh dengan mencacah pohon pepaya memakai gobang / pethel. Pakan yang didapat ialah criping pohon pepaya. Criping ini banyak mengandung getah pepaya yang sulit kering (karena criping ini tidak bisa tipis). Getah pepaya inilah yang menimbulkan gatal pada sekitar mata lembu sehingga lembu akan menggaruk-garuknya sampai luka.  Sesudah ada mesin giling ini maka diperoleh pakan berupa serbuk yang cukup halus / lembut sehingga getah pepaya ini cepat kering dan tidak menimbulkan gatal pada mata lembu.

Pembuatan pakan cara tradisional (memakai pethel, gobang) ini produktifitasnya jelas rendah, waktunya juga lama, juga menimbulkan luka-luka pada wajah sapi (telah disebut di depan).  Dengan hadirnya mesin pencacah ini produktivitas pembuatan pakan ternak meningkat, namun jumlah mesin yang hanya satu ini jelas tidak sebanding dengan julah sapi milik warga yang mencapai sekitar  75 ekor.

Dalam proses pembuatan pakan awetan silase ini konsentrat dicampur lebih dulu dengan aditiv ( tetes, mineral, dan urea), kemudian baru dicampur dengan hijauan makanan ternak (HMT). Ternyata warga menolak menggunakan  urea dengan alasan urea akan mengganggu metabolisme tubuh sapi perah yang berekses pada terganggunya produktifitas sapi perah itu.  Karena tim PPM hanya mengerti membuat mesin pencacah (bukan ahli makanan ternak) dan lagi tujuan PPM ini ialah membuat mesin pencacah saja,  maka tim mengikuti kemauan warga dengan tidak menggunakan urea dalam campurannya.

4. Belum ada mesin press untuk mengepres limbah pertanian yang akan digiling. Dengan mengepres lebih dulu, maka bahan ini akan lebih mudah dalam hal mengumpankan ke dalam mulut mesin pencacah.

5. Belum ada mixer untuk mencampur adonan bahan yang akan di-fermentasi.  Selama ini pengadukan dilakukan secara manual. Jika dipasang mixer maka pengadukan bahan pakan akan lebih cepat dan merata.

6. Belum ada mesin press untuk mengepres adonan bahan yang akan di-fermentasi, padahal syarat fermentasi ialah anaerob / semi anaerob.

Harapan warga tani-ternak desa Sukorejo ini (dan juga tim PPM FT UNY) ialah pada PPM berikutnya diusahakan bisa menghasilkan  jumlah mesin pengolah yang lebih banyak dengan kwalitas mesin penggerak yang baik (misal Kubota, Yanmar), dan menggunakan chainsaw yang bermutu baik (misal merk Steel). Hal ini tentu mengakibatkan PPM berikutnya perlu dana yang lebih besar dibanding PPM yang sekarang.

4.  KESIMPULAN  DAN  SARAN

A. Kesimpulan

- Dengan PPM ini warga tani-ternak desa Sukorejo memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknologi penyediaan pakan ternak awetan cadangan untuk musim kemarau.

- Sumberdaya alam berupa limbah pertanian bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk pembuatan pakan ternak cadangan untuk meningkatkan kesejahteraan tani-ternak desa Sukorejo.

- Telah dihasilkan sebuah mesin pencacah/ pengolah limbah pertanian siap pakai berpenggerak mesin diesel  8 HP/2400 rpm berkapasitas produksi sekitar 200 kg/jam.

B. Saran

- Diharapkan PPM berikutnya senada tetapi dihasilkan beberapa mesin pengolah dengan mesin penggerak  dan  chainsaw yang bermutu lebih tinggi (harga lebih mahal). Contoh : Kubota, Yanmar, dan chain saw merk Steel.

- Jumlah unit mesin yang dihasilkan diusahakan jangan hanya satu unit saja.

- Perlu disediakan mesin press bahan makanan (limbah) sebelum digiling dan mesin press adonan yang akan di-fermentasi.

- Perlu disediakan mixer untuk mencampur adonan yang akan difermentasi.

DAFTAR PUSTAKA

# Maryono, 2006, “Teknologi Inovasi Pakan Murah untuk Usaha Pembibitan Sapi Potong Lokal”, Sinar Tani Edisi 18-24 Oktober 2006

# Muhammad Sjahrul Annas, 2002, Penyusunan Matriks Morfologi Mesin Pengupas Kulit Ari Kacang Kedelai, Makalah Pengantar Falsafah Sains, IPB: Program Pascasarjana S3. (Unpublished)

# Sofyan dan Febrisiantosa, 2007, Tingkatkan Kualitas Pakan Ternak dengan Silase Komplit, Yogyakarta: UPT. BPPTK – LIPI, available on: http://www.lipi.go.id, 19 Maret 2010

# Simon P Ginting, dan Rantan Krisnan, 2009, Petunjuk Teknis Teknologi Pemanfaatan Pakan Berbahan Limbah Hortikultura Untuk Ternak Kambing, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Balitbang Deptan

# Sri Lestari HS, 2006, “Penyusunan Model Pengembangan Agribisnis Pakan Ternak Untuk Mendukung Program Sapi Perah Melalui Koperasi”, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun I, pp. 117-132

# Sutjana, I.D.P., 2008, “Desain Produk dan Resikonya”, Media e-Journal of Biomedics, Volume 2, No.1, pp. 33-42.

# Uka Kusnadi, 2008, “Inovasi Teknologi Peternakan Dalam Sistem Integrasi Tanaman-Ternak Untuk Menunjang Swasembada Daging Sapi”, Pengembangan Inovasi Pertanian, 1 (3), pp. 189-205

# Usman Ali, 2006, Pengaruh Penggunaan Onggok Dan Isi Rumen Sapi Dalam Pakan Komplit Terhadap Penampilan Kambing Peranakan Etawah, Media Majalah Ilmiah Peternakan, Volume 9, No.3, pp. 1-10

LAMPIRAN

Foto 1. Tampak Depan Mesin Pengolah Limbah Pertanian

Foto 2.  Tampak Samping Mesin Pengolah Limbah Pertanian

# Text boxes

Pipa Baja Berputar dengan mata Chainsaw

Poros Input

Pulley input

Limbah Pertanian

Bearing

Pulley