BAB VI

PENCOCOKAN KURVA

Pendahuluan

Pencocokan kurva merupakan suatu teknik yang penting dan sangat diperlukan untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku variabel yang kita ukur. Ada dua alasan mengapa kebutuhan mencocokkan ke kurva dari data hasil pengukuran ini penting. Pertama, dengan cara fitting ini bisa memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Kedua, dari persamaan kurva yang dipeoleh dapat digunakan untuk memprediksikan harga variabel tak bebas di suatu titik dengan cara menginterpolasi diantara harga-harga terukur.

Dalam hubungannya dengan sains dan teknik, misalnya kita mengukur suatu besaran fisis tertentu, sering ditemukan data hasil pengukuran yang tidak rapi atau berfluktuasi tidak karuan. Dengan cara mecocokkan data ke kurva tertentu akan dapat ditunjukkan adanya kecenderungan membentuk pola tertentu. Fluktuasi hasil pengukuran dapat berupa kesalahan random sistem pengukuran atau perilaku stokastik intrinsic sistem yang diukur. Apapun alasannya, kebutuhan mencocokkan hasil pengukuran tersebut kepada suatu fungsi sangat diperlukan. Jelasnya, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perilaku besaran fisis yang telah diukur, kita perlu melakukan fitting data . Sebagai contoh, seorang fisikawan hendak menemukan suatu hubunagn antara hambatan terpasang dengan besarnya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup, atau seorang ahli ekonomi ingin mendapatkan gambaran tentang trend ekonomipada masa yang akan datang. Untuk keperluan tersebut, seorang ekonom akan menggunakan perangkat data yang diperoleh dari data beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, dia akan melakukan fitting data variabel ekonomi tersebut kepada kurva tertentu.

Metode yang paling sederhana untuk mencocokkan data kepada suatu kurva tertentu adalah dengan mengeplot titik-titik data tersebut dan menarik garis yang bersesuaian dengan data tersebut. Kalau hal ini yang dilakukan, maka masalah yang timbul kemudian adalah cara menginterpretasikan data hasil pengukuran tersebut Dalam hal ini jelas akan bergantung kepada subyektivitas dari peneliti itu sendiri. Sebagai contoh, pada gambar 6.1 ditampilkan empat hasil pencocokan data kepada kurva yang dilakukan oleh empat peneliti.

.

6.1 Regresi Linier

Regresi linier adalah sebuah metode pencarian persamaan linier berdasarkan pada seperangkat titik data hasil pengukuran. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengambil sebuah contoh data pengukuran suhu dalam sepuluh menit seperti terlihat pada tabel 6.1. Dengan data yang kita miliki tersebut, kita dapat menarik garis semau kita yang sama-sama dekat dengan titik data, meskipun tidak ada satupun garis melewati tepat pada titik-titik data tersebut (lihat gambar 6.1). Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah caranya untuk memperoleh persamaan garis yang cocok dengan data pengukuran itu sehingga diperoleh simpangan minimal. Untuk tujuan ini, dimisalkan fungsi pendekatan linier ini dinyatakan oleh

(6-1)

dimana dan  merupakan konstanta-konstanta sembarang.

Table 6.1

| No. | Waktu (menit) | Suhu (Celcius) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 1,1 |
| 2 | 1,0 | 2,8 |
| 3 | 2,0 | 2,9 |
| 4 | 3,0 | 4,9 |
| 5 | 4,0 | 4,8 |
| 6 | 5,0 | 6,3 |
| 7 | 6,0 | 6,1 |
| 8 | 7,0 | 8,2 |
| 9 | 8,0 | 7,9 |
| 10 | 9,0 | 8,5 |
| 11 | 10,0 | 9,6 |

Penyimpangan setiap titik data dengan fungsi dinyatakan oleh

(6-2) dengan M merupakan jumlah total titik-titik data. Simpangan harga antara besaran yang teramati (observed value) yang dinyatakan oleh  dengan harga prediksi (predicted value) yang dinyatakan oleh  juga sering disebut residu. Dalam contoh tersebut kita memiliki sebelas titik data, dengan  dan  merupakan konstanta-konstanta yang akan ditentukan kemudian. Selanjutnya, kita dapat menyatakan total kuadrat simpangan data (residu) diberikan oleh

(6-3)

Oleh karena  dan  merupakan parameter-parameter sembarang, maka untuk menentukan harga dari dua parameter tersebut harus dilakukan dengan cara meminimisasi D. Minimisasi terhadap total kuadrat simpangan dinyatakan dengan menurunkan satu kali D  terhadap parameter a dan b, atau jika dituliskan secara matematis bentuknya adalah

(6-4)

Penjumlahan suku-suku pada ungkapan (6-4) dimulai dari  sampai dengan . Pada keadaan minimum, turunan D terhadap a dan b sama dengan nol. Oleh sebab itu, ungkapan (6-4) dapat dinyatakan kembali sebagai

(6-5)

Dari syarat (6-4) kita dapat mendefinisikan bentuk-bentuk jumlahan (sum) sebagai berikut

(6-6)

Dalam persamaan tersebut indeks i bergerak  dari 1 sampai M.

Dengan definisi (6-5) tersebut, maka kita memiliki dua persamaan linier simultan sebagai berikut

(6-7) Atau jika disajikan dalam bentuk matriks, maka persamaan linier (6-7) dapat dituliskan kembali menjadi

(6-8)

Penyelesaian dua persamaan linier simultan dengan dua variabel tak diketaui dapat dinyatakan sebagai

(6-9)

dimana

Contoh 6.1

Gunakan cara regresi linier untuk memperoleh fungsi linier paling cocok dengan  data hasil pengukuran suhu setiap waktu seperti terlihat pada table 6.1

Penyelesaian

Untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kali yang perlu dilakukan adalah menentukan koefisien-koefisien persamaan (6-5) dan hasilnya terlihat pada table 6.2

Tabel 6.2

| i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 |
| 3 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 5,8 |
| 4 | 3,0 | 4,9 | 9,0 | 14,7 |
| 5 | 4,0 | 4,8 | 16,0 | 19,2 |
| 6 | 5,0 | 6,3 | 25,0 | 31,5 |
| 7 | 6,0 | 6,1 | 36,0 | 36,6 |
| 8 | 7,0 | 8,2 | 49,0 | 57,4 |
| 9 | 8,0 | 7,9 | 64,0 | 63,2 |
| 10 | 9,0 | 8,5 | 81,0 | 76,5 |
| 11 | 10,0 | 9,6 | 100,0 | 96,0 |

Dari table 6.2 kita memperoleh data perhitungan untuk elemen-elemen matriks sebagai berikut

atau

Dengan menggunakan pernyataan (6-8) maka kita dapat memperoleh harga parameter dan sebagai berikut

Setelah koefisien persamaan linier kita temukan, maka persamaan garis dari hasil regresi linier adalah

Simpangan setiap titik data terhadap grafik hasil regresi linier dapat dilihat pada tabel 6.3

Tabel 6.3

| i |  |  |  | Simpangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 1,1 | 1,7273 | -0.6273 |
| 2 | 1,0 | 2,8 | 2,5291 | 0.2709 |
| 3 | 2,0 | 2,9 | 3,3309 | -0.4309 |
| 4 | 3,0 | 4,9 | 4,1327 | 0.7673 |
| 5 | 4,0 | 4,8 | 4,9345 | -0.1345 |
| 6 | 5,0 | 6,3 | 5,7364 | 0.5636 |
| 7 | 6,0 | 6,1 | 6,5382 | -0.4382 |
| 8 | 7,0 | 8,2 | 7,3400 | 0.8600 |
| 9 | 8,0 | 7,9 | 8,1418 | -0.2418 |
| 10 | 9,0 | 8,5 | 8.9436 | -0.4436 |
| 11 | 10,0 | 9,6 | 9,7455 | -0.1455 |

6.2 Pencocokan Data dengan Fungsi Eksponensial

Metode regresi linier dapat pula digunakan untuk mencocokkan data terhadap fungsi-fungsi eksponensial dalam beberapa kasus. Kita ingat kembali, secara umum fungsi eksponensial dapat dinyatakan sebgai

(6-10)

Dalam hal ini, fungsi eksponensial memerikan banyak fenomena yang berbeda-beda di dalam ilmu teknik. Parameter a dan b dapat kita tentukan dengan sedikit manipulasi matematis dasar. Misalnya sekarang kita ambil logaritma alamiah untuk kedua ruas persamaan (6-10), maka kita peroleh ungkapan

(6-11)

Dengan menggunakan definisi

(6-12)

maka ungkapan (6-8) menjadi

(6-13)

yang merupakan persamaan garis lurus (tetapi perlu diingat bahwa bentuk ini tidak sama dengan persamaan garis lurus yang kita kenalkan sebelumya). Jadi kita dapat mencocokkan seperangkat data dengan suatu fungsi eksponensial dengan cara seperti yang kita lakukan pada garis lurus. Dengan mensubstitusi u atau untuk variabel tak bebas, parameter b untuk lereng (slope) dan c untuk perpotongan pada sumbu u, maka kita memperoleh satu garis lurus, yaitu

(6-14)

Jika ditampilkan dalam bentuk matriks, maka persamaan (6-14) menjadi

(6-15)

Dari ungkapan matriks (6-15), maka koefisien b dan c dapat ditentukan masing-masing adalah

(6-16)

Selanjutnya, koefisien a dapat diperoleh kembali dengan mengambil antilogaritma dari parameter c yang sudah kita ketahui harganya, yaitu

(6-17)

Contoh 6.2

Penampilan sifat transien dari sebuah kapasitor dapat dikaji dengan menempatkan sebuah resistor paralel dengan kapasitor tersebut. Apabila mula-mula tegangan pada kapasitor  adalah 10 volt, maka secara berangsur-angsur tegangan pada kapasitor tersebut berkurang. Data hasil pengukuran tegangan sebagai fungsi waktu tersebut terlihat pada tabel 6.4.

Tabel 6.4

| Waktu (detik) | Tegangan (volt) |
| --- | --- |
| 0 | 10 |
| 1 | 6,1 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 2,2 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,1 |
| 10 | 0,07 |
| 11 | 0,03 |

Dengan komponen elektrik semacam ini, maka tegangannya akan berubah terhadap waktu seperti terlihat pada gambar 6.4. Selanjutnya, kita akan melakukan pencocokan kurva terhadap kelompok data tersebut dengan menggunakan metode kuadrat terkecil sehingga diperoleh grafik linier seperti yang kita harapkan.

Untuk menerapkan metode kuadrat terkecil pada kelompok data hasil pengukuran yang kita miliki, pertama kita mewakilkan x sebagai variabel bebas, dalam hal ini adalah sumbu waktu. Kedua, variabel tak bebas, yaitu sumbu tegangan diwakili oleh y. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.5 dan grafik hasil regresi linier dapat dilihat pada gambar 6.5.

Tabel 6.5

| i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 2.302 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 6.1 | 1.808 | 1.808 |
| 3 | 2 | 4 | 3.7 | 1.308 | 2.616 |
| 4 | 3 | 9 | 2.2 | 0.788 | 2.365 |
| 5 | 4 | 16 | 1.4 | 0.336 | 1.345 |
| 6 | 5 | 25 | 0.8 | -0.223 | -1.115 |
| 7 | 6 | 36 | 0.5 | -0.693 | -4.158 |
| 8 | 7 | 49 | 0.3 | -1.203 | -8.427 |
| 9 | 8 | 64 | 0.2 | -1.609 | -12.875 |
| 10 | 9 | 81 | 0.1 | -2.302 | -20.723 |
| 11 | 10 | 100 | 0.07 | -2.659 | -26.592 |
| 12 | 11 | 121 | 0.03 | -3.506 | -42.078 |
| Jumlah |  |  |  |  |  |

Dengan mensubstitusi harga-harga dari tabel 6.5 yang sesuai pada persamaan (6.14), maka kita akan mendapatkan dua persamaan linier dengan dua variabel semabarang  a dan b yaitu

Penyelesaian dua persamaan simultan linier diatas dapat dilakukan dengan mengingat kembali persamaan (6-16), yaitu b = -0.5706 dan c =  2.5355. Oleh sebab itu, harga a dapat diperoleh dengan mengingat kembali ungkapan (6-17) yaitu

sehingga fungsi eksponensial (6-10) dapat dinyatakan secara eksplisi yaitu

6.3 Pencocokan Dta Menggunakan Fungsi Berpangkat

Fungsi berpangkat merupakan fungsi matematis yang memiliki bentuk umum

(6-18)

dengan a dan b merupakan konstanta-konstanta persamaan linier yang akan ditentukan melalui teknik regresi linier. Untuk menerapkan metode kuadrat terkecil pada persamaan (6-18) tersebut, maka kita harus mengambil logaritma alamiahnya pada kedua ruas persamaan sehingga diperoleh ungkapan

(6-19)

Dengan menggunakan definisi

(6-20)

maka persamaan (6-19) dapat kita tuliskan kembali menjadi

(6-21)

yang merupakan persamaan untuk garis lurus. Untuk menerapkan metode kuadrat terkecil pada masalah ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah analogi pada ungkapan (6-4) sampai dengan (6-8) sehingga diperoleh ungkapan

(6-22)

Sehingga harga-harga untuk konstanta a dan b dapat ditentukan melalui hubungan

(6-23)

Setelah ditemukan harga untuk parameter b dan c, maka harga a dapat ditemukan kembali melalui hubungan

(6-24)

Contoh 6.3

Pengukuran terhadap suatu besaran fisika menghasilkan sejumlah data seperti ditunjukkan pada tabel 6.6 atau secara visual ditampilkan pada gambar 6.6. Lakukan pencocokan kurva  pada sekelompok data tersebut.

Tabel 6.6

| 1. | 0.1400 | 4.0964 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 0.4300 | 4.7284 |
| 3. | 0.5800 | 5.2231 |
| 4. | 0.9100 | 5.9984 |
| 5. | 1.3000 | 6.8989 |
| 6. | 2.0000 | 7.2307 |
| 7. | 2.2000 | 7.3306 |
| 8. | 2.5000 | 7.8756 |
| 9. | 2.7000 | 7.9908 |
| 10. | 3.2000 | 8.1303 |
| 11. | 3.5000 | 8.4302 |
| 12. | 4.1000 | 8.5444 |
| 13. | 4.4000 | 8.8931 |
| 14. | 4.9000 | 9.0432 |
| 15. | 6.3000 | 9.3240 |

Penyelesaian

Untuk menyelesaikan masalah ini, langkah pertama adalah menyatakan data hasil pengukuran tersebut dalam  dan seperti terlihat pada table 6.7.

Tabel 6.7

| 1. | -1.9661 | 3.8656 | 1.4101 | -2.7724 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | -0.8440 | 0.7123 | 1.5536 | -1.3112 |
| 3. | -0.5447 | 0.2967 | 1.6531 | -0.9005 |
| 4. | -0.0943 | 0.0089 | 1.7915 | -0.1690 |
| 5. | 0.2624 | 0.0688 | 1.9314 | 0.5067 |
| 6. | 0.6931 | 0.4805 | 1.9783 | 1.3713 |
| 7. | 0.7885 | 0.6217 | 1.9921 | 1.5707 |
| 8. | 0.9163 | 0.8396 | 2.0638 | 1.8910 |
| 9. | 0.9933 | 0.9865 | 2.0783 | 2.0643 |
| 10. | 1.1632 | 1.3529 | 2.0956 | 2.4375 |
| 11. | 1.2528 | 1.5694 | 2.1318 | 2.6707 |
| 12. | 1.4110 | 1.9909 | 2.1453 | 3.0270 |
| 13. | 1.4816 | 2.1952 | 2.1853 | 3.2377 |
| 14. | 1.5892 | 2.5257 | 2.2020 | 3.4995 |
| 15. | 1.8405 | 3.3876 | 2.2326 | 4.1092 |
|  |  | 20.9023 |  | 21.2324 |

Dengan menggunakan metode regresi linier, maka pencocokan data kepada kurva linier yang berperilaku logaritmik menghasilkan persamaan garis yang dinyatakan oleh

atau

Selanjutnya, fungsi berpangkat sebagai hasil dari pencocokan data tersebut dalam koordinat kartesan menjadi

6.4 Regresi Polinomial

Pada pasal terdahulu kita telah membicarakan tentang regresi linier yang bekerja pada data hasil pengukuran yang bersifat linier intrinsik. Tetapi, kita terpaksa harus menelan rasa kecewa pada metode ini, yakni ketika data yang kita peroleh tidak memiliki sifat linier. Mengapa ? Karena penggunaan metode regresi linier seperti dipaksakan hanya untuk mengikuti ambisi kita bahwa grafik hasil pengukuran harus linier. Nah, untuk mengobati rasa kecewa tersebut pada pasal ini kita akan membahas regresi polinomial yang mana untuk beberapa kasus metode ini akan memberikan hasil yang lebih cocok dengan kenyataan.

Prinsip dari metode kuadrat terkecil dapat diperluas lagi untuk pencocokan data hasil pengukuran kepada sebuah polinomial orde tertentu . secara umum, polinomial berorde ke N dapat dituliskan sebagai

(6-25)

Simpangan kurva terhadap  tiap-tiap titik data dapat dinyatakan sebagai

(6-26)

dimana M adalah jumlah titik data. Selanjutnya, total kuadrat simpangannya dinyatakan oleh

(6-27)

Untuk memperoleh harga-harga koefisien polinomial, maka kita harus menurunkan secara parsial persamaan (6-27) terhadap koefisien-koefisien tersebut. Pada keadaan dimana total simpangannya berada pada titik ekstrim, maka turunannya sama dengan nol.

(6-28)

Persamaan-persamaan pada (6-28) selanjutnya akan kita susun kembali untuk memperoleh bentuk yang lebih manis, sehingga lebih mudah untuk ditangani.

(6-29)

Pernyataan (6-29) dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks yaitu,

(6-30)

Harga koefisien-koefisien polinomial di atas dapat ditentukan dengan cara menyelesaikan persamaan linier simultan (6-30) misalnya dengan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan.

Contoh 6.4.

Lakukan pencocokan data hasil pengukuran seperti terlihat pada tabel 6.6 kepada polynomial kuadratik.

Penyelesaian

Persamaan simultan untuk menemukan harga koefisien-koefisien kuadratik dalam masalah ini secara umum mengambil bentuk

Untuk masing-masing elemen matriks persamaan simultan di atas dapat dilihat pada tabel 6.8.

Tabel 6.8

| 1. | 0.1400 | 0.0196 | 0.0027 | 0.000 | 4.0964 | 0.5735 | 0.0803 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0.4300 | 0.1849 | 0.0795 | 0.034 | 4.7284 | 2.0332 | 0.8743 |
| 3. | 0.5800 | 0.3364 | 0.1951 | 0.113 | 5.2231 | 3.0294 | 1.7571 |
| 4. | 0.9100 | 0.8281 | 0.7536 | 0.685 | 5.9984 | 5.4585 | 4.9673 |
| 5. | 1.3000 | 1.6900 | 2.1970 | 2.900 | 6.8989 | 8.9686 | 11.6591 |
| 6. | 2.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 16.400 | 7.2307 | 14.4614 | 28.9228 |
| 7. | 2.2000 | 4.8400 | 10.6480 | 23.400 | 7.3306 | 16.1273 | 35.4801 |
| 8. | 2.5000 | 6.2500 | 15.6250 | 39.100 | 7.8756 | 19.6890 | 49.2225 |
| 9. | 2.7000 | 7.2900 | 19.6830 | 53.100 | 7.9908 | 21.5752 | 58.2529 |
| 10. | 3.2000 | 10.2400 | 32.7680 | 104.900 | 8.1303 | 26.0170 | 83.2543 |
| 11. | 3.5000 | 12.2500 | 42.8750 | 150.100 | 8.4302 | 29.5057 | 103.2699 |
| 12. | 4.1000 | 16.8100 | 68.9210 | 282.600 | 8.5444 | 35.0320 | 143.6314 |
| 13. | 4.4000 | 19.3600 | 85.1840 | 374.800 | 8.8931 | 39.1296 | 172.1704 |
| 14. | 4.9000 | 24.0100 | 117.6490 | 576.500 | 9.0432 | 44.3117 | 217.1272 |
| 15. | 6.3000 | 39.6900 | 250.0470 | 1575.300 | 9.3240 | 58.7412 | 370.0696 |
| Jmlh | 39.1600 | 147.7990 | 654.6279 | 3199.000 | 109.7381 | 324.6533 | 1280.007 |

Secara eksplisit, persamaan linier simultan untuk menemukan  selanjutnya dapat ditampilkan dalam bentuk matriks yaitu

Dengan menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, maka diperoleh harga-harga

Polinomial kuadratik hasil pencocokan selanjutnya dapat dinyatakan sebagai

seperti diperlihatkan pada gambar 6.6.

Tabel 6.9

|  |  |  | Polinomial | Simpangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0.1400 | 4.0964 | 4.4754 | -0.3790 |
| 2. | 0.4300 | 4.7284 | 4.9697 | -0.2413 |
| 3. | 0.5800 | 5.2231 | 5.2146 | 0.0085 |
| 4. | 0.9100 | 5.9984 | 5.7277 | 0.2707 |
| 5. | 1.3000 | 6.8989 | 6.2884 | 0.6105 |
| 6. | 2.0000 | 7.2307 | 7.1706 | 0.0601 |
| 7. | 2.2000 | 7.3306 | 7.3934 | -0.0628 |
| 8. | 2.5000 | 7.8756 | 7.7032 | 0.1724 |
| 9. | 2.7000 | 7.9908 | 7.8934 | 0.0974 |
| 10. | 3.2000 | 8.1303 | 8.3121 | -0.1818 |
| 11. | 3.5000 | 8.4302 | 8.5242 | -0.0940 |
| 12. | 4.1000 | 8.5444 | 8.8607 | -0.3163 |
| 13. | 4.4000 | 8.8931 | 8.9850 | -0.0919 |
| 14. | 4.9000 | 9.0432 | 9.1271 | -0.0839 |
| 15. | 6.3000 | 9.3240 | 9.0923 | 0.2317 |

6.4 Pencocokan Data kepada Kurva Kombinasi Linier Fungsi-Fungsi

Ide dasar dari pencocokan kurva dengan kombinasi linier fungsi-fungsi ini sebenarnya berasal regresi polinomial. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah, jika pada regresi polinomial kita menggunakan kombinasi linier fungsi dengan argumen sejenis dan orde yang berbeda atau kita biasa menyebutnya dengan polinomial, sedangkan pencocokan kurva yang akan kita bahas ini menggunakan kombinasi linier dari fungsi-fungsi yang tidak sejenis.

Secara umum, polinomial sebagai kombinasi dari fungsi-fungsi tidak sejenis dapat dinyatakan sebagai

(6-31)

dengan  merupakan fungsi-fungsi yang telah diketahui, dan  adalah koefisien-koefisien yang akan ditentukan kemudian dan  adalah jumlah total fungsi yang kita kombinasikan secara linier.

Seperti halnya dengan beberapa metode yang telah dibahas di depan, maka simpangan dari tiap-tiap titik data terhadap fungsi kurva yang digunakan untuk pencocokan didefinisikan oleh

(6-32)

Total kuadrat simpangan (6-18) didefinisikan sebagai

(6-33)

Untuk memperoleh harga koefisien-koefisien , maka kita perlu melakukan pengambilan derivatif parsial D terhadap koefisien-koefisien tersebut dengan nol, sehingga kita bertemu lagi dengan pernyataan

(6-34)

Jika persamaan (6-34) diperlihatkan secara eksplisit berbentuk

(6-35)

Penampilan dalam bentuk matriks pernyataan (6-35) menjadi lebih sederhana yaitu,

(6-36)

Persamaan (6-36) memiliki  buah persamaan dengan  koefisien tak diketahui. Penyelesaian dari persamaan linier simultan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan.

Contoh 6.4

Lakukan pencocokan kurva menggunakan fungsi kombinasi linier terhadap data yang diperoleh dari pengukuran suatu besaran fisika seperti terlihat pada tabel 6.10. Fungsi kombinasi linier diberikan

Tabel 6.10

| X | Y |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.01 |
| 0.2 | 0.06 |
| 0.3 | 0.1 |
| 0.5 | 0.33 |
| 0.7 | 0.56 |
| 0.9 | 1.00 |

Penyelesaian

Dengan menggunakan prosedur seperti yang diberikan pada persamaan simultan linier dalam bentuk matriks (6-36), maka diperoleh bentuk persamaan matriks sebagai berikut,

Penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss terhadap persamaan matriks di atas diperoleh  harga koefisien-koefisien fungsi hasil kombinasi linier sebagai berikut

| Fungsi n | Koefisien |
| --- | --- |
| 1 | 0.0023 |
| 2 | 1.2162 |
| 3 | -0.0012 |

Evaluasi terhadap kesalahan diberikan pada tabel 6.11 dan grafik pencocokan data diberikan pada gambar 6.7.

Tabel 6.11

|  |  |  | Kurva yang dicocokkan | Simpangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.01 | 0.0143 | -0.0043 |
| 2 | 0.2 | 0.06 | 0.0507 | 0.0093 |
| 3 | 0.3 | 0.1 | 0.1114 | -0.0114 |
| 4 | 0.5 | 0.33 | 0.3058 | 0.0242 |
| 5 | 0.7 | 0.56 | 0.5975 | -0.0375 |
| 6 | 0.9 | 1.00 | 0.9865 | 0.0135 |

SOAL LATIHAN

- Pengukuran terhadap suatu besaran fisika menghasilkan sejumlah data seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Gunakan metode regresi linier untuk memperoleh fungsi linier yang dicocokkan kepada titik-titik data tersebut.

| 1 | 1,0 | 2.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1,5 | 3.2 |
| 3 | 2,0 | 4.4 |
| 4 | 2,5 | 5.4 |
| 5 | 3,0 | 6.4 |
| 6 | 3,5 | 7,5 |
| 7 | 4,0 | 9,0 |

- Tentukan fungsi linier yang dicocokkan kepada titik-titik data berikut dengan metode kuarat terkecil. Kemudian gambarlah grafik data dan regresi

| 1 | 0,1 | 8,1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,2 | 7,2 |
| 3 | 0,3 | 6,8 |
| 4 | 0,4 | 6,6 |
| 5 | 0,5 | 5,4 |
| 6 | 0,6 | 5,0 |
| 7 | 0,7 | 4,3 |
| 8 | 0,8 | 2,6 |
| 9 | 0,9 | 1,4 |
| 10 | 1,0 | 0,5 |

- Cocokkan suatu polinomial kuadratik terhadap sekelompok data berikut.

| I |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,1 |
| 2 | 1 | 0,8 |
| 3 | 2 | 3,5 |
| 4 | 3 | 10,4 |
| 5 | 4 | 13,5 |
| 6 | 5 | 27,3 |

- Cocokkan suatu polinomial kuadratik terhadap sekelompok data dan berikan evaluasi simpangannya berikut. Kemudian gambarlah grafik data dan polinomianya.

| 1 | 0,0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,1 | 0,03 |
| 3 | 0,2 | 0,08 |
| 4 | 0,3 | 0,12 |
| 5 | 0,4 | 0,20 |
| 6 | 0,5 | 0,37 |
| 7 | 0,6 | 0,40 |

- Gunakan metode kuadrat terkecil untuk mencocokkan garis lurus terhadap data pada tabel di bawah ini

| 0 | 0 |
| --- | --- |
| 0.002 | 0.618 |
| 0.004 | 1.1756 |
| 0.006 | 1.618 |
| 0.008 | 1.9021 |

Selanjutnya, kemiringan garis yang anda peroleh. Gambarlah grafik data dan garis rersi. Ulangi pertanyaan awal tetapi menggunakan polinomial orde kedua dan ketiga. Bandingkan simpangannya ketiga polinomial tersebut.

- Cocokkan sebuah fungsi kuadratik kepada data berikut dan gambarlah kurva yang telah dicocokkan tersebut terhadap titik-titik data :

| 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0.2 | 5.43 |
| 3 | 0.4 | 8.65 |
| 4 | 0.6 | 5,32 |
| 5 | 0.8 | 2,54 |
| 6 | 1 | 0,23 |
| 7 | 1,2 | 0,01 |

- Cocokkan data kepada polinomial dibawah ini

untuk tabel berikut

| 1 | 0.1 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0.2 | 2.1220 |
| 3 | 0.3 | 3.0244 |
| 4 | 0.4 | 3.2568 |
| 5 | 0.5 | 3.1399 |
| 6 | 0.6 | 2.8579 |
| 7 | 0.7 | 2.5140 |
| 8 | 0.8 | 2.1639 |
| 9 | 0.9 | 1.8358 |

- Cocokkan data hasil pengukuran di bawah ini dengan polinomial orde dua

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.7 |
| y | 0 | 0.25 | 1.0 | 2.25 | 4.0 | 6.25 |

# Text boxes

Gambar 6.1 Plot data pengukuran dari tabel 6.1

Gambar 6.5 Grafik hasil regresi linier tabel 6.5

Gambar 6.4 Perubahan tegangan kapasitor terhadap waktu.

Gambar 6.1. Empat eksperimen yang dilakukan oleh empat peneliti menghasilkan enam data. Pencocokan data kepada suatu kurva dilakukan menurut subyektivitas peneliti sendiri.

Gambar 6.3 Grafik hasil regresi linier

Gambar 6.6 Plot data hasil pengukuran pada tabel 6.6 dalam sekala linier

Gambar 6.5 Grafik hasil regresi linier tabel 6.7

Gambar 6.7. Grafik hasil pencocokan data pada tabel 6.8

Gambar 6.6 Grafik hasil pencocokan data yangditunjukkan pada tabel 6.6

kepada  polinomial.