LAB SHEET 4

OPERASI LOGIKA

## TUJUAN

    - Dapat menjalankan program operasi logika serta mengecek isi setiap register yang digunakan.

## TUJUAN

    - Dapat menjalankan program operasi logika serta mengecek isi setiap register yang digunakan.

  - BAHAN DAN ALAT

    - Lembar tugas

2.   Z80 Simulator IDE  Oshonsoft

  - TEORI DASAR

Operasi logika itu terdiri dari AND, OR, NOT, XOR.

Tabel kebenaran dari operasi logika:

AND	OR	XOR

| P | Q | (PxQ) |  | P | Q | (P+Q) |  | P | Q | (P+Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 |  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 |  | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 |

Contoh:

P =  10110001B = B2H	P = 10110010B = B2H	P = 10110010B = B2H

Q = 01101010B = 6AH	Q = 01101010B = 6AH	Q = 01101010B = 6AH

AND	OR	XOR

00100010B = 22H	       11111010B = FAH	       11011000B = D8H

Register flag merupakan register pembantu terhadap operasi aritmatik dan operasi logika. Bantuk bantuannya berupa manyimpan tanda keadaan bilamana terjadi carry, non carry, borrow, zero, parity/overflow. Letak definisi simpan keadaan flag pada register F dapat dilukiskan sebagai berikut:

bit7 	bit6 	bit5 	bit4 	bit3 	bit2 	bit1 	bit0

| S | Z | - | H | - | P/V | N | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S	=	sign

Z	=	zero

H	= 	half carry

P/V	=	parity/overflow (=P/O)

N	=	non carry

C	= carry

Dengan adanya operasi aritmatik atau logika, maka kejadian dari register F dapat dibuat tabel sebagai berikut:

| Bit | Nama Flag | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 | C N P/V - H - Z S | 0 : operasi aritmatik/logika tidak terjadi carry 1 : operasi aritmatik/logik terjadi carry 0 : operasi yang telah terjadi bukan substract 1 : operasi yang telah terjadi adalah substract 0 : parity even/genap tidak terjadi overflow 1 : parity old/ganjil terjadi overflow TIDAK DIGUNAKAN 0 : adisi/substract non carry di bit 4 Reg. A 1 : adisi/substract ada carry di bit 4 Reg. A TIDAK DIGUNAKAN 0 : hasil operasi aritmatik/logik tidak nol 1 : hasil operasi aritmatik/logik sama dengan nol 0 : hasil operasi aritmatik/logik adalah positif 1 : hasil operasi aritamtik/logik adalah negatif |

Untuk latihan cobalah lakukan pengujian menggunakan MPF-1 Z-80 program berikut di mana di dalamnya terdapat operasi aritmatik dan operasi logik.

LD	B, 1FH	Isikan 1FH ke Reg. B

LD	C, B	Kutip isi Reg B ke RegC

LD 	A, 01H	Isikan 01H ke Reg. A

AND	0FH	Isi   reg   A   di-AND-kan

dengan 0FH dan hasilnya

disimpan   pada   reg  A = 00H

INC	B	Isi  reg  B  ditambah  satu

dan   hasilnya    disimpan

pada reg B = 20H

Langkah percobaan :

1. Jalankan Z80 Simulator IDE

2. Klik Tools / Assembler dan ketik program berikut  (tanpa komentar, hanya perintah menmonik) :

LD B,1FH

LD C,B

LD A,01H

AND 0FH

INC B

HALT

.END3.

3. Pada jendela Assembler klik Tools / Assemble untuk cek kesalahan, simpan file ASM ke folder anda masing-masing.

4. Muat program ke Simulator dengan mengklik Tools / Assemble & Load.

5. Jalankan simulator dengan mengklik Simulation / Start

6. Cek hasil tampilan jendela Simulator Z80, lihat nilai-nilai register apakah sudah sesuai dengan yang diisikan dan cek pula pada tampilan file log.txt

Dari program di atas jika dilihat isi registernya masing-masing akan terlihat seperti pada keterangan program. Selain itu dapat dilihat pengaruhnya terhadap isi register flagnya setelah terjadi operasi aritmatik atau operasi logik yaitu dengan melihat harga-harga yang ada pada masing-masing bit dari register F (flag). Setelah terjadi operasi aritmatik/logik pada prgram di atas maka register flag yang terpengaruh adalah sebagai berikut:

S 	Z 	– 	H 	– 	P/V 	N 	C

-   operasi   ADD  A, B	0	0	-	1	-	0	0	0

-   operasi   AND  0FH	0	1	-	1	-	1	0	0

-   operasi   INC   B	0	0	-	1	-	0	0	0

Keterangan:

- Setelah terjadi operasi logik AND maka reg. F yang terpengaruh adalah S, Z, P, maka setelah terjadi operasi logik AND 0FH dapat dijabarkan sebagai berikut:

  - S	=	0	:	tidak terjadi perubahan tanda

  - Z	= 	0	:	hasilnya tidak sama dengan nol

  - H	=	1	:	terjadi half carry

  - V	=	0	:	pada operasi tersebut tidak terjadi overflow

D. LANGKAH PERCOBAAN

PROGRAM I

1. Jalankan Z80 Simulator IDE

2. Klik Tools / Assembler dan ketik program berikut  (tanpa komentar, hanya perintah menmonik) :

LD	A, 0FFH	A(FFH

LD	B, 09H	B  (09H

LD	C, 0AH	C  (0AH

LD	D, 03H	D  (03H

LD	E, 04H	E  (04H

ADD	B	A  (A + B

LD	A, 00H	A  (00H

ADC	A, 00H	A  (A + 00H + cy

AND	 B	A  (A AND B

LD	A, 0AH	A  (0AH

OR	B	A  (A OR B

XOR	A	A  (A XOR A

INC	E	E  (E + 1

DEC	D	D  (D – 1

CP	B	A  (B, A TETAP

SUB	02H	A  (A – 02H

SBC	01H	A  (A – 01 – cy

NEG		A  (negatif A

CPL		A  (komplemen A

HALT

.END3.

3. Pada jendela Assembler klik Tools / Assemble untuk cek kesalahan, simpan file ASM ke folder anda masing-masing.

4. Muat program ke Simulator dengan mengklik Tools / Assemble & Load.

5. Jalankan simulator dengan mengklik Simulation / Start

6. Cek hasil tampilan jendela Simulator Z80, lihat nilai-nilai register apakah sudah sesuai dengan yang diisikan dan cek pula pada tampilan file log.txt

7. Cek isi dari register Flag dan bandingkan dengan teori dasar di atas.

8. Ulangi langkah 1 sampai dengan 6 dengan nilai register A = 0FH, register B = 0AH .