# Kompetensi

Mahasiswa mampu menjelaskan komponen – komponen dari  mobile robot parallax dan Arduino

# Sub Kompetensi

- Dapat mendeskripsikan komponen – komponen robot

- Dapat menginstal dan mengenal fungsi menu software pemrograman robot

# Dasar Teori

Modul robot parallax terdiri dari Board of Education Shield robot yg dipasang di chassis logam bersamaan dengan motor servo, roda, dan baterai. Modul Arduino Uno sebagai otak yang bisa diprogram di pasang di bawah BOE shield.

Sebelum memulai praktikum lebih baik jika terlebih dahulu memeriksa kelengkapan komponen robot parallax yang digunakan yaitu :

Komponen kontroler robot : Arduino dan shield board

Komponen chasis body robot dan tempat baterai

Roda akan terhubung ke motor servo untuk menggerakkan Shield-Bot, dan bola roda ekor akan menempel pada chassis dengan pin cotter.

Kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk merakit robot antara lain:

- Komponen Arduino

Arduino sebagai sebuah kit perangkat elektronik mempunyai 2 bagian utama yaitu software dan hardware. Software Arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver untuk koneksi dengan komputer, contoh program, dan library untuk pengembangan program. Sedangkan hardware adalah perangkat keras (fisik) yang memuat papan input dan output dengan IC mikrokontroller sebagai pengendali utamanya.

Alur Penggunaan Arduino.

Jenis-jenis papan arduino sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- ARDUINO USB, yaitu arduino yang menggunakan USB sebagai antar muka pemrograman atau komunikasi komputer. Contoh: Arduino Uno, Arduino Duemilanove, Arduino Diecimila, Arduino NG Rev. C, Arduino NG (Nuova Generazione), Arduino Extreme dan Arduino Extreme v2, Arduino USB dan Arduino USB v2.0.

- ARDUINO SERIAL, yaitu arduino yang menggunakan RS232 sebagai antar muka pemrograman atau komunikasi komputer.

- ARDUINO MEGA, yaitu Papan Arduino dengan spesifikasi yang lebih tinggi, dilengkapi tambahan pin digital, pin analog, port  serial dan sebagainya. Contoh: Arduino Mega, Arduino Mega 2560

- ARDUINO FIO, yaitu Papan Arduino yang ditujukan untuk penggunaan nirkabel.

- ARDUINO LILYPAD, yaitu Papan Arduino dengan bentuk yang melingkar. Contoh: LilyPad Arduino 00, LilyPad Arduino 01, LilyPad Arduino 02, LilyPad Arduino 03, LilyPad Arduino 04.

- ARDUINO BT, yaitu Papan Arduino yang mengandung modul bluetooth untuk komunikasi nirkabel.

- ARDUINO NANO dan ARDUINO MINI, yaitu Papan Arduino yang berbentuk kompak dan digunakan bersama breadboard. Contoh: Arduino Nano 3.0, Arduino Nano 2.x, Arduino Mini 04, Arduino Mini 03, Arduino Stamp 02.

Dengan banyaknya jenis arduino yang ada di pasaran sekarang, sebagai pemula pilihan terbaik untuk belajar arduino sebaiknya adalah menggunakan arduino UNO. Disamping harganya yang relatif murah, spesifikasi yang ada pada arduino UNO juga cukup tinggi (menggunakan IC mikrokontroler Atmega328). Sehingga pada pembahasan selanjutnya, jenis papan Arduino yang digunakan adalah arduino UNO sebagai papan pengembangan prototype.

Bagian-bagian dari arduino UNO adalah seperti pada Gambar 2 berikut ini.

Arduino UNO

Keterangan bagian Arduino UNO dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Bagian Arduino.

| No. | Nama | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konektor USB | Digunakan untuk menyambungkan papan dengan komputer, memiliki fungsi sbb: Memuat program dari komputer ke dalam papan Komunikasi serial antara papan dan komputer Memberi daya listrik kepada papan |
| 2 | Tombol Reset | Untuk me-reset papan sehingga papan akan menjalankan program dari awal lagi. |
| 3 | Sumber daya eksternal | Jika Arduino ingin dijalankan dengan sumber daya dari luar/bukan dari konektor usb dapat diberi tegangan DC antara 9-12V |
| 4 | Led indikator komunikasi serial | Sebagai indikator jika papan digunakan untuk komunikasi serial |
| 5 | Pin input/output digital (0-13) | Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output dimana tegangan output-nya dapat diatur |
| 6 | In-Circuit Serial Programming (ICSP) | Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara langsung, tanpa melalui bootloader. |
| 7 | pin input analog (A0-A5) | Berfungsi sebagai pin input yang dapat membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0 – 1023, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. |
| 8 | LED terhubung ke pin 13 | Pada papan Arduino UNO terdapat led yang sudah terhubung ke digital pin 13, yang dapat digunakan untuk menguji program/papan tanpa perlu merangkai LED eksternal. |
| 9 | LED indikator daya | Jika Arduino UNO menyala (ON) maka LED indikator daya akan menyala |
| 10 | ATMega 328 | 2KB RAM (memory kerja), 32KB RAM Flash memory (program), 1KB EEPROM, UART (antar muka serial) |

- Pemasangan Perangkat Lunak dan Driver

Dalam melakukan pemrograman Arduino, kita menggunakan perangkat lunak IDE Arduino. Karena Arduino merupakan platform open source maka IDE Arduino dapat diunduh secara gratis dan legal melalui alamat situs http://arduino.cc/en/Main/Software. Walaupun masih banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pemrograman Arduino, tetapi pada kegiatan pembelajaran pemrograman Arduino ini kita menggunakan IDE Arduino. Kemampuan IDE Arduino sudah sangat baik karena dapat melakukan beberapa fungsi penting, diantaranya adalah sebagai editor program, compiler, dan uploader.

Sebagai editor, IDE Arduino dapat digunakan untuk menulis dan meng-edit program dengan berdasarkan pada antar muka perangkat lunak processing. Compiler diperlukan karena program yang telah ditulis menggunakan bahasa processing belum dapat dipahami oleh mikrokontroller. Mikrokontroller hanya mengetahui kode biner, sehingga program yang telah dibuat menggunakan bahasa processing berlu diubah ke dalam kode biner menggunakan sebuah compiler. Compiler juga berguna untuk mengoreksi apabila program yang kita tulis terdapat kesalahan. Sedangkan program yang sudah di-compile maka perlu mengunggah/upload ke mikrokontroller.  IDE Arduino dapat melaksanakan ketiga fungsi penting tersebut dengan sangat baik.

Langkah-langkah instalasi IDE Arduino adalah sebagai berikut.

- Unduh master program IDE Arduino sesuai dengan sistem operasi komputer yang kita pakai (windows/mac OS/linux) melalui http://arduino.cc/en/Main/Software. Misal komputer kita menggunakan OS windows maka maka tipe file yang diunduh adalah ber-ekstensi .exe

- Dobel klik master program IDE Arduino yang telah diunduh dan ikuti langkah-langkahnya seperti berikut ini:

Dobel klik master Arduino.exe.

Arduino Setup License Agreement.

Pada Installation Option, centang semua pilihan yang tersedia seperti pada Gambar 5 berikut:

Arduino Setup Installation Option.

Pada Installation Folder, jika ingin merubah lokasi pemasangan maka klik Browse dan tentukan folder lokasi pemasangan sendiri. Tetapi jika ingin lokasi pemasangan secara default maka langsung klik tombol “install” dan folder pemasangan Arduino terdapat pada drive C:\Program Files(x86)\Arduino

Arduino Setup Installation Folder.

Jika muncul pemberitahuan pemasangan driver USB maka diklik “Install”.

Memasang driver Arduino.

Setelah pemasangan IDE Arduino maka klik tombol “close” untuk menutup jendela pemasangan aplikasi.

Pemasangan IDE Arduino selesai.

Setelah pemasangan IDE Arduino selesai, maka langkah berikutnya adalah menghubungkan papan Arduino dengan komputer untuk menyelesaikan pemasangan driver Arduino. Jika pemasangan driver selesai maka akan muncul jendela pemberitahuan seperti pada Gambar 9 berikut ini:

Pemasangan driver Arduino selesai.

- Setelah pemasangan perangkat lunak IDE Arduino selesai, maka aplikasi IDE Arduino dapat dibuka. Tampilan awal IDE arduino adalah seperti Gambar 10 berikut:

Tampilan awal IDE Arduino

Keterangan fungsi tombol pada toolbar adalah sebagai berikut:

|  |  | Verify Digunakan untuk memeriksa program yang kita buat apakah terdapat kesalahan struktur penulisan program atau tidak (Compile). |
| --- | --- | --- |
|  |  | Upload Digunakan untuk mengunggah/mentransfer program yang telah kita buat di komputer ke papan Arduino. |
|  |  | New Digunakan untuk membuat lembar kerja baru. |
|  |  | Open Digunakan untuk membuka program yang pernah dibuat/disimpan, atau membuka contoh program yang telah ada pada IDE Arduino (Example). |
|  |  | Save Digunakan untuk menyimpan program yang telah ditulis/dibuat. |
|  |  | Serial Monitor Digunakan untuk monitoring komunikasi serial, sama seperti hyperterminal pada windows XP. |

- Memilih papan Arduino

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa papan arduino mempunyai banyak jenis, oleh karena itu dalam pemrograman kita perlu menentukan secara spesifik papan Arduino yang akan digunakan. Pada trainer ini papan yang digunakan adalah Arduino UNO sehingga langkah-langkahnya adalah:  klik tools -> Board -> Arduino UNO

Memilih papan Arduino yang digunakan.

- Memilih port  komunikasi USB

Setelah program dibuat dan berhasil di-compile maka langkah berikutnya adalah mengunggah program tersebut ke papan arduino. Karena pada dasarnya komunikasi antara papan Arduino dengan komputer menggunakan komunikasi serial, maka port  komunikasi perlu ditentukan terlebih dahulu. Langkah-langkah memilih port  komunikasi serial adalah dengan cara: klik tools -> port  -> COMXX

XX adalah nomor port . Jika nomor port  ada banyak dan tidak yakin pada port  nomor berapa papan Arduino itu terhubung, coba pilih sebuah nomor port . Jika pada proses berikutnya terdapat pesan kesalahan, ganti nomor port -nya dan coba diulang lagi.

Memilih port  komunikasi.

- Mengunggah program

Setelah program berhasil di-compile dan port  komunikasi sudah dipilih maka proses mengunggah program dapat dilakukan. Langkah-langkah mengunggah program sangat mudah yaitu dengan klik File -> Upload atau dengan klik tombol “upload” pada toolbar dan tunggu sampai terdapat pemberitahuan proses upload selesai.

Proses mengunggah program ke papan Arduino.

# Alat dan Instrument

    - Robot Mobile Arduino Parallax			1 buah

    - Software Arduino IDE			1 buah

    - Laptop/computer PC

# Langkah Kerja

  - Cermati robot mobil berbasis arduino

  - Catat komponen yang mendukung sistem robot tersebut

  - Latihan pemrograman Arduino dan serial monitor untuk menampilkan “Hello World”:

- Buka perangkat lunak Arduino Anda dan ketikkan kode berikut

- Pastikan Anda telah menggunakan "Serial" dua kali, atau sketsanya tidak akan berfungsi.

- Juga, perhatikan pada gambar bahwa sketsa menggunakan tanda kurung () dan kurung kurawal {}. Pastikan untuk menggunakan yang benar di tempat yang tepat!

- Klik tombol Verifikasi untuk memastikan kode Anda tidak memiliki kesalahan pengetikan.

- Cari teks “Binary sketch size” di panel pesan.

- Jika ada, kode Anda disusun dan siap dimuat ke Arduino.

- Jika ada daftar kesalahan, cobalah untuk memberi tahu Anda bahwa kode tersebut tidak dapat dikompilasi. Jadi, cari kesalahan pengetikan dan perbaiki!

- Klik tombol panah untuk mengupload sketsa dan menjalankannya di Arduino. Baris status di bawah kode Anda akan menampilkan “Compiling sketch…,” “Uploading…,” , lalu "Done Uploading".

- Setelah sketsa selesai diupload, klik tombol Serial Monitor.

- Jika pesan Halo tidak muncul segera setelah jendela Monitor Serial terbuka, periksa pengaturan "9600 baud" di sudut kanan bawah monitor.

- Gunakan File → Save untuk menyimpan sketsa Anda. Beri nama file tersebut.

- Pindahkan Serial.print ("Hello!"); dari setup ke fungsi loop.

- Tambahkan delay (1000); pada baris berikutnya

- Bandingkan perubahan Anda dengan gambar sebelumnya.

- Jalankan sketsa di Arduino dan kemudian buka Serial Monitor lagi.

- Simpan file tersebut.

- Ubah Serial.print ("Hello!") Ke Serial.println ("Hello!").

- Jalankan sketsa yang dimodifikasi dan tonton setiapnya cetak "Halo!" pesan di baris baru

- Simpan file tersebut.

- Buka folder file Shield-Bot-Code-2013-12-01, bukalah folder Robotics BOEShield_Ch1_20120223b, coba semua file latihan yang ada di folder tersebut serta buat modifikasi kode program

- Simpan file hasil modifikasi sebagai laporan praktikum.